## Slide 1
三种模式指令步骤
2025.11.13

## Slide 2
模式1
模式2
模式3
相同
开启硬件触发
开启A触发
开启B触发
第1~第20步
第21步
第22步
接收温度数据
第23步
接收测量完成指令1
接收测量完成指令2
接收测量完成指令3
第24~25步
相同
第26步
关闭硬件触发
关闭A触发
关闭B触发
第27~30步
相同
无
步骤
注意：界面点击停止指令后，一定在第21步后依次发送特定指令，具体为：
模式1
依次发送：关闭硬件触发12 0D 00 01 DD（一定无反馈）、关闭硬件触发12 0D 00 01 DD、关闭A触发12 2D 00 01 DD 、关闭B触发12 3D 00 01 DD 、关闭电源12 06 00 00 DD、关闭DAC配置12 08 00 00 DD、关闭基线采集12 1D 00 01 DD、复位12 05 00 01 DD、关闭温度监测12 0A 00 00 DD
模式2
依次发送：关闭A触发12 2D 00 01 DD 、关闭B触发12 3D 00 01 DD 、关闭硬件触发12 0D 00 01 DD、关闭电源12 06 00 00 DD、关闭DAC配置12 08 00 00 DD、关闭基线采集12 1D 00 01 DD、复位12 05 00 01 DD、关闭温度监测12 0A 00 00 DD
模式3
依次发送：关闭B触发12 3D 00 01 DD 、关闭A触发12 2D 00 01 DD 、关闭硬件触发12 0D 00 01 DD、关闭电源12 06 00 00 DD、关闭DAC配置12 08 00 00 DD、关闭基线采集12 1D 00 01 DD、复位12 05 00 01 DD、关闭温度监测12 0A 00 00 DD